Nachtrag zur Reparatur heruntergefallener Schlüssel

Freunde,
Bekanntlich kann sich ja eine bestimmte Spule von der Platine lösen nachdem der Schlüssel heruntergefallen ist.
Hier ein paar Bilder wie das dann aussieht wenn die Platine herausgezogen ist:




...man sieht deutlich den Bruch des eigentlichen Spulenhalters, die Kerbe.
Einer von den zwei Drähten war fast nicht mehr zu finden da er zu nah an den Windungen abgebrochen war. 
Diesen Schlüssel bekam ich im Juli 2009 zur Reparatur geschickt, mit viel Geduld konnte ich den Anschluss wieder finden und an den Lötpads wieder anschliessen.
Die nächsten Reparaturen sollten mit einer neuen fertigen Spule erfolgen, die Spule selbst hat eine Induktivität von 330uH.
Um den Schlüssel zu öffnen ist der Metallschlüssel und der Batteriehalter abzuziehen.
Legt man dann den Schlüssel wie abgebildet auf den Tisch und führt ein Messer ca 7 mm ein und schiebt dieses nach links wird der Haken im Plastikband nach innen gedrückt und man kann dann die Platine mit einer weiteren Zange nach aussen ziehen.
Wer sich das nicht traut kann mir das Fallproblem gerne schicken.
Die Spule hat drei Anschlüsse wobei der vordere elektrisch nicht aktiv ist und nur als Halter fungiert, die anderen zwei Richtung Platinenmitte sind mit einem weiteren dicken SMD Kondensator parallel geschalten.

Gruss Thomas